			Kvalifikační standard

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (kód: 36-123-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty					3
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů					3
Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin vláknocementových střech složitých tvarů a řešení detailů					3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky					3
Rozměřování detailů, upravování rozměrů a tvarů vláknocementových krytin pro pokrývání střech složitých tvarů ručním a mechanizovaným nářadím					3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek					3
Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků					3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách					3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny střech složitých tvarů					3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů					3
Montáž a opravy krytin vláknocementových					3
Pokrývání nároží, úžlabí, vikýřů, kuželových střech a nástřešních těles krytinami vláknocementovými					3
Pokrývání střešních průniků a bočních přípojů					3
Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami					3
Zhotovování tepelných izolací střešního pláště					3

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 27.04.2024 6:32:02				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 27.04.2024 6:32:02				Strana 2 z 2