			Kvalifikační standard

Zedník/zednice (kód: 36-020-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Zedník

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci					3
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty					3
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty					3
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů					3
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek					3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky					3
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací					3
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání					3
Provádění a opravy vícevrstvých omítek					3
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek					3
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí					2
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní					3
Provádění svislých konstrukcí z betonu					3
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě					3
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu					3
Zdění komínů jednovrstvých					3
Montáž komínů z komínových tvárnic					3
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť					3
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce					2

Zedník/zednice, 25.04.2024 11:48:29				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Zedník/zednice, 25.04.2024 11:48:29				Strana 2 z 2