Hodnoticí standard

Podlahář bezespárých podlah (kód: 36-037-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Podlahář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

3

Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

3

Orientace v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy, popis jejich vlastností a způsob zpracování

3

Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

3

Měření a rozměřování bezespárých podlah před prováděním

3

Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

3

Provádění bezespárých podlah včetně konečných úprav povrchu

3

Opravy a údržba bezespárých podlah

2

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění bezespárých podlah a dopravu směsí

3

Nakládání s odpady

2

Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany

2

Platnost standardu

Standard je platný od:

07.10.2009

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů

Praktické předvedení s výkladem a použitím výkresů

b) Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi

Praktické předvedení s výkladem a použitím výkresů

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění bezespárých podlah

Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením

b) Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu

Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením

c) Pracovat s dokumentací bezespárých podlah – technickými listy, firemními informačními materiály

Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol

Slovně s odůvodněním

b) Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr

Slovně s odůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol

Písemně s odůvodněním

b) Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup

Písemně s odůvodněním

c) Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol

Písemně s odůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Orientace v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy, popis jejich vlastností a způsob zpracování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat základní druhy materiálů (pojiva a jejich vytvrzovací systémy, plniva, vyztužující materiály a materiály pro dilatace) a jejich vlastnosti a způsob zpracování

Slovně s vysvětlením

b) Vysvětlit základní pojmy – litá podlaha, stěrková podlaha, antistatická podlaha, kotvící nátěr, granulometrická křivka

Slovně s vysvětlením

c) Vysvětlit podmínky skladování materiálů (teplota, hořlavost)

Slovně s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat kontrolované parametry (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, rosný bod) a jejich povolené odchylky

Slovně s odůvodněním

b) Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu podkladu podle zadání

Praktické předvedení s odůvodněním

c) Provést a vyhodnotit měření

Praktické předvedení s odůvodněním

d) Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení bezespáré podlahy

Praktické předvedení s odůvodněním

e) Popsat obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení

Slovně

Je třeba splnit všechna kritéria mimo d).

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu

Praktické předvedení s odůvodněním

b) Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu

Praktické předvedení s odůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Měření a rozměřování bezespárých podlah před prováděním

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Změřit rozměry místností a zaměřit navazující stavební konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Zaměřit výšku čisté podlahy

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Rozměřit dilatační pole

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu

Praktické provedení s písemným výpočtem

b) Vypočítat spotřebu materiálů

Praktické provedení s písemným výpočtem

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění bezespárých podlah včetně konečných úprav povrchu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh zdůvodnit

Praktické předvedení s odůvodněním

b) Provést podlahu litím, natíráním, zásypem nebo stěrkováním podle předepsaného technologického postupu

Praktické předvedení s odůvodněním

c) Navrhnout a provést dilataci

Praktické předvedení s odůvodněním

d) Provést konečnou úpravu povrchu podlahy

Praktické předvedení s odůvodněním

e) Provést některý z detailů (sokl, vpust, kotvení technologického zařízení, zakotvení pod úhelník nebo lištu)

Praktické předvedení s odůvodněním

f) Vypracovat předávací protokol prací

Písemně

Je třeba splnit všechna kritéria, u kritérií b) a e) stačí splnit jeden z úkolů.

Opravy a údržba bezespárých podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat posouzení stávající podlahy

Slovně s odůvodněním

b) Popsat vady a určit jejich příčinu

Slovně s odůvodněním

c) Navrhnout vhodný způsob opravy podlahy

Praktické předvedení se slovním výkladem

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění bezespárých podlah a dopravu směsí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat používání strojů a zařízení pro úpravu podkladu

Slovně s vysvětlením

b) Popsat používání strojů a zařízení pro zhotovení bezespáré podlahy

Slovně s vysvětlením

c) Popsat používání strojů pro provedení dokončovacích prací

Slovně s vysvětlením

d) Popsat údržbu strojů a strojních zařízení

Slovně s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, „bezpečnostní list“

Slovně s odůvodněním

b) Uvést nebezpečné látky používané v oboru a vysvětlit jejich označování

Slovně s odůvodněním

c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí

Slovně s odůvodněním

d) Popsat způsoby nakládání s odpady používaných materiálů a jejich obalů

Slovně s odůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění bezespárých podlah

Slovně s odůvodněním

b) Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s  nářadím a stroji

Slovně s odůvodněním

c) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění bezespárých podlah z různých materiálů

Slovně s odůvodněním

d) Popsat zásady první pomoci na pracovišti

Slovně s odůvodněním

e) Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití

Slovně s odůvodněním

f) Popsat pravidla práce s hořlavými látkami

Slovně s odůvodněním

g) Popsat vliv těchto činností na životní prostředí

Slovně s odůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

proces (např. pracovní postup)

výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky. Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího, tak provádějícího pracovníka.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci osoby zodpovědné za realizace podlahářských zakázek (např. technik firmy, majitel firmy se zaměstnanci atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Úplné střední odborné vzdělání se stavebním nebo chemickým zaměřením s praxí v délce minimálně 3 roky ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských zakázek (např. učitele prakticky zaměřených odborných předmětů, stavbyvedoucího atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo chemickým zaměřením s praxí v délce minimálně 2 roky ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských zakázek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Akreditovaná zkušebna:

– Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály a mechanizmy na přípravu podkladu a pokládku podlahovin, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů (včetně výměny vzduchu)

– Minimální vybavení pro přípravu podkladu: jednokotoučová bruska (různé unášeče: kámen, brusný papír, plech s diamantem), vysavač, míchadlo a nádoby na míchání, přístroje na měření vlhkosti (CM, orientační elektronické a další metody), další elektrické nářadí na úpravu podkladu (bourací kladivo, drážkovačka atd.)

– Minimální vybavení pro pokládku bezespárých podlah: dorazové hradlo, provzdušňovací váleček, zubová stěrka

– Pracoviště vybavené příslušnými zkušebními a měřícími přístroji (měření relativní vlhkosti, teploměr)

– Dokumentace související s hodnocenými činnostmi

– Pomocný personál

Uchazeč:

– Osobní ochranné pracovní prostředky (oděv, obuv a další)

– Drobné ruční nářadí a pracovní pomůcky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení umožňující srovnání s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnotící standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

Na tvorbě hodnotícího standardu se dále podílely:

Cech podlahářů ČR

Podlahář bezespárých podlah, 20.4.2024 2:47:52

Strana 9 z 9