			Kvalifikační standard

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin tvarově složitých střech (kód: 36-031-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Pokrývač

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty					3
Návrh pracovních postupů montáže a oprav skládaných krytin tvarově složitých střech a řešení detailů					3
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů					3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky					3
Rozměřování detailů, úprava rozměrů a tvarů krytin pro pokrývání střech oblých tvarů					3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek					3
Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu; obsluhování dopravních prostředků					3
Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma					3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny tvarově složitých střech					3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště sklonitých střech z fólií a asfaltových pásů					3
Upravování rozměru a tvaru krytin, břidlicových kamenů a izolačních materiálů ručním a mechanizovaným nářadím a strojně					3
Montáž a opravy krytin pálených, betonových a vláknocementových					3
Montáž a opravy břidlicových krytin					3
Montáž a opravy skládaných živičných krytin					3
Pokrývání nároží, úžlabí, segmentových vikýřů (volských ok), kuželových střech a nástřešních těles					3
Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin pálených a betonových s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami					3
Obsluha strojních zařízení pro pokrývačské práce					3
Zhotovování tepelných izolací střešního pláště					3

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin tvarově složitých střech, 26.04.2024 15:30:05				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin tvarově složitých střech, 26.04.2024 15:30:05				Strana 2 z 2