			Kvalifikační standard

Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí (kód: 36-074-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Tesař

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí					3
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu bednění, lešení a pomocných konstrukcí					3
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí					3
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí					3
Zaměřování a kontrola stavu stavby před zhotovováním a montáží bednění, lešení a pomocných konstrukcí					3
Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí					3
Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky					3
Výpočet spotřeby materiálů					3
Ruční opracování dřevěných materiálů					3
Zhotovování dřevěných prvků bednění, lešení a pomocných konstrukcí					3
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky					3
Zhotovování, montáž a demontáž tesařských bednění betonových a železobetonových konstrukcí					3
Zhotovování tesařských pomocných konstrukcí					3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách					3
Doprava materiálu a uložení na místě zpracování					2

Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí, 20.04.2024 8:27:32				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Tesař/tesařka pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí, 20.04.2024 8:27:32				Strana 2 z 2