			Kvalifikační standard

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice (kód: 36-070-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty					3
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů					3
Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin z přírodní břidlice tvarově složitých střech a řešení detailů					3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky					3
Rozměřování detailů, upravování rozměrů a tvarů krytin z přírodní břidlice pro pokrývání střech složitých tvarů ručním a mechanizovaným nářadím					3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek					3
Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků					3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách					3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny střech složitých tvarů					3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů					3
Montáž a opravy krytin z přírodní břidlice					3
Pokrývání nároží, úžlabí, vikýřů (volských ok), kuželových střech a nástřešních těles krytinami z přírodní břidlice					3
Pokrývání střešních průniků a bočních přípojů					3
Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami					3
Zhotovování tepelných izolací střešního pláště					3

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice, 26.04.2024 14:24:35				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice, 26.04.2024 14:24:35				Strana 2 z 2