			Kvalifikační standard

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (kód: 36-121-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:	Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu pokrývačských konstrukcí					3
Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty					3
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů					3
Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin střešních konstrukcí					3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky					3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek					3
Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků					3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách					3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny					3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů					3
Upravování rozměrů a tvarů krytin pálených a betonových ručním a mechanizovaným nářadím					3
Montáž a opravy krytin pálených a betonových					3
Ruční rozebírání a opravy skládaných krytin pálených a betonových s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami					3
Zhotovování tepelných izolací střešního pláště					3

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, 25.04.2024 23:07:35				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, 25.04.2024 23:07:35				Strana 2 z 2