|  |  | Kvalifikační standard |
| --- | --- | --- |
| Kamnář technik / kamnářka technička (kód: 36-114-M) |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |
| Týká se povolání: | Kamnář technik |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 4 |
| Odborná způsobilost |
| Název | Úroveň |
| Používání technických norem a podkladů pro montáž, stavbu, přestavbu a opravy průmyslově vyráběných lokálních topidel na pevná paliva | 4 |
| Používání technických norem a podkladů pro navrhování a stavbu individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva | 4 |
| Dimenzování spalinových cest, připojování spotřebičů paliv, požární a provozní bezpečnost spotřebičů a spalinových cest | 4 |
| Příprava pro návrh individuálně stavěného lokálního topidla na pevná paliva | 4 |
| Dimenzování a navrhování individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva - kachlových kamen a sporáků a krbů | 4 |
| Zhotovování technické dokumentace individuálně stavěného lokálního topidla na pevná paliva | 4 |
| Orientace v materiálech pro stavbu krbů, kachlových kamen a sporáků | 4 |
| Posuzování kvality materiálů pro stavbu krbů a kachlových kamen dle ČSN a technických podkladů výrobců | 4 |
| Volba nářadí, ručního mechanizovaného nářadí, strojů a zařízení a pracovních pomůcek pro zednické a kamnářské práce | 4 |
| Orientace v technologických postupech kamnářských prací | 4 |
| Navrhování technologických a pracovních postupů montáže a stavby individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva | 4 |
| Navrhování technologických a pracovních postupů přestavby individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva | 4 |
| Navrhování technologických a pracovních postupů oprav individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva | 4 |
| Navrhování individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva s teplovodními systémy | 4 |
| Posuzování a kontrola konstrukce, funkce a připojení lokálních topidel na pevná paliva | 4 |
| Orientace v průmyslově vyráběných lokálních topidlech na pevná paliva | 4 |
| Výpočet spotřeby materiálů | 4 |
| Vyhotovování cenové kalkulace kamnářských prací | 4 |
| Vedení provozní technické dokumentace kamnářských prací | 4 |
| Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při kamnářských pracích | 4 |
| Doprava a skladování materiálů | 4 |
| Kamnář technik / kamnářka technička, 26.04.2024 3:21:12 | Strana 1 z 2 |  |
|  |  | Kvalifikační standard |
| Platnost standardu |
| Standard je platný od: 21.10.2022 |
| Kamnář technik / kamnářka technička, 26.04.2024 3:21:12 | Strana 2 z 2 |  |