			Kvalifikační standard

Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb (kód: 33-046-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí					3
Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků skeletových dřevostaveb					3
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí					3
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení					3
Spojování jednotlivých konstrukčních prvků skeletových dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky					3
Výroba jednotlivých částí skeletových dřevostaveb					3
Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace					3
Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií					3
Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi					3
Povrchová úprava skeletových prvků mořením, nanášením pigmentových a transparentních nátěrových hmot strojně nebo ručně					3
Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků skeletových dřevostaveb					3
Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb					3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb					3
Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb					3

Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb, 26.04.2024 8:28:17				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Výrobce/výrobkyně skeletových dřevostaveb, 26.04.2024 8:28:17				Strana 2 z 2